## Slide 1: EXPERIMENTAL STUDY OF AEROSOLS TRANSPORT PROCESS IN THE PRIMARY CIRCUIT EQUIPMENT Results of an experimental study of aerodynamic characteristics and process of liquid aerosol transport in a vertical tube STAGE 1 Oleg Krektunov (JSC «NPO CKTI») The first Progress meeting of EVAN Project
7-10 September 2007
Saint-Petersburg, Russia
WP3
TASK 4

## Slide 2: Contents
The goal of the experimental study
Experimental set-up
Measurement technology
Results
Summary and perspectives
WP3
TASK 4

## Slide 3: Matrix of experiments

## Slide 4: Aerosol test facility ATF1

## Slide 5: Aerosol test facility ATF2

## Slide 6: Aerosol test facility ATF3

## Slide 7
General view of the test structure

## Slide 8: Measurement techniques
Velocity related parameters of the carrying media and disperse phase of the flow
Thermoanemometer
Laser Doppler anemometer
Spectral transparency (extinction) method
Forward scattering (Fraunhofer diffraction) method
Particle counter
Size and concentration of the disperse phase

## Slide 9: Thermoanemometer probe
General view
Sensors: 5 mm gilded wolfram wires

## Slide 10
TRAVERSING SYSTEM
Doppler
signal
processor
Sending
optics
Laser
PC
Receiving
module
Aperture
v
Single-component Laser Doppler Anemometer (LDA)

## Slide 11
Workbench of LDA system
Running of the profile measurement procedure
Resulting profile of measured velocity and turbulence intensity

## Slide 12
Light extinction law (Bouguer law)
Angular distribution of scattered light
Particle sizing through light scattering

## Slide 13: Spectral transparency method: realization
Analog to digital
converter
Sending
optics
Laser
PC
Receiver
(PM tube)

## Slide 14
Computed relationship for particle sizing
(n=1,4135, r1=0.42 mм, r2=0,66 mм)
Spectral transparency method: basics

## Slide 15
Forward scattering method
- функции Бесселя первого рода первого порядка

## Slide 16
Pulse amplitude
analyzer
Sending
optics
Laser
PC
Receiving
module
Individual particle counter (sizer)

## Slide 17
Axial velocity profile
Root-mean-square pulsations of the axial velocity profile
1 – level 2;
2 - level 3;
3 - level 4;
4 - level 2, maximum flow rate;
5 - level 2, same as 1
Measurement with the thermoanemometer

## Slide 18
Axial flow velocity  3 m/s, level 2 | 
Mean axial velocity profile | Turbulence intensity profile
LDA measurements: seeding particles comparison
Smoke
Fog
Smoke
Fog

## Slide 19
Axial flow velocity  3 m/s, level 1 | 
Axial flow velocity  3 m/s, level 3 | 
Mean axial velocity profile | Turbulence intensity profile
0
1
2
3
4
5
6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Координата измерения, мм
Среднее значение скорости,
м/с
0
1
2
3
4
5
6
7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Координата измерения, мм
Среднее значение скорости,
м/с
0
10
20
30
40
50
60
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Координата измерения, мм
Интенсивность
турбулентности, %
0
2
4
6
8
10
12
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Координата измерения, мм
Интенсивность турбулентности,
%
Parameters of the axial air velocity (ATF2)

## Slide 20
Air/drop velocity comparison (ATF2)
Axial flow velocity  6 m/s, level 1
Axial flow velocity  6 m/s, level 3
0
1
2
3
4
5
6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Координата измерения, мм
Среднее значение скорости,
м/с
PRO ULF 1037
ROSCO
drop
air
0
1
2
3
4
5
6
7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Координата измерения, мм
Среднее значение скорости, м/с
ROSCO
PRO ULF 1037
drop
air

## Slide 21
Regime | Air velocity [meter/s] | Measured parameters |  |  | 
 |  | Mean drop diameter [mm] | Mass concentration of the disperse phase (g/m3) | Relative drop enlargement [%] (level to level) | Relative decrease of mass concentration (%) (level to level)
R1 | 6.5 | 0.55 | 6.5 | 5 | 14±2
R2 | 6.5 | 0.53 | 9.5 | 6 | 14±2
R3 | 34.0 | 0.48 | 1.5 | 6 | 4±2
R4 | 42.0 | 0.48 | 1.5 | 6 | 4±2
Aerosol transport process: measurement results

## Slide 22
Measurement of aerosol mass concentration (R1)
Air velocity [meter/s] | Mass concentration of liquid [g/m3]
6,5 | 6,5

## Slide 23
Measurement of aerosol mass concentration (R4)
Air velocity [meter/s] | Mass concentration of liquid [g/m3]
42 | 1,5

## Slide 24: WP3 Summary TASK 4
Developed and constructed test facility can be successfully used for the investigation of the aerosol transport processes in the primary circuit equipment
Constructed test-rig is equipped with measurement tools, which allows to measure the cinematics of the carrying and disperse phases of the up-flow in the vertical channel, including mean and pulsating components of the axial and tangential flow velocities
The measurement technique for the estimation of size and concentration of liquid particles makes it feasible to measure the parameters along the air up-flow in the vertical duct
First experimental results obtained with the developed measurement instruments attested the efficiency of the developed techniques
Preparation are made to learn in details the transport of liquid particles and to start the solid particles study

## Slide 25: WP3 Perspectives for stage 2 TASK 4
Mounting of the new channel and the measurement equipment
Experiments
Data processing and analyses
Final report
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007

## Slide 26: THANK YOU FOR THE ATTENTION!
Presentation is over

## Slide 27: Измерительная система ЛДА

## Slide 28
Дифференциальная схема ЛДА с ячейкой Брэгга и расширителем пучков лазера
1 - лазер; 2,4 - разделитель пучков; 3 - ячейка Брэгга; 5 - расширитель пучков;
6 - фронтальная линза; 7 – рабочий участок; 8 - приемная линза ФП; 9 - ФЭУ.

## Slide 29
OPTICAL METHODS FOR THE FRACTIONAL ANALYSYS
Extinction method
Particle counter method (PCM)

## Slide 30
В работе реализованы три оптических метода исследования фракционного состава двухфазного потока:
- - метод спектральной прозрачности (СП) для исследования капель тумана (со средним размером капель порядка микрона);
- - метод «малых углов» (МУ) для исследования фракционного состава крупных капель (средний размер капель более одного микрона);
- - счетный метод для измерения размеров и профиля концентрации частиц.
ОПТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ФРАКЦИОННОГО АНАЛИЗА

## Slide 31
Схема компоновки комплекса измерения фракционного состава потока

## Slide 32
Отработка конфигурации входной части канала. Расход воздуха через канал 0,04 м3/с
Измерения термоанемометром
Профиль продольной скорости
Среднеквадратичные пульсации продольной скорости
1 – уровень 2, цилиндрическое входное устройство;
2 - уровень 2, без входного устройства;
3 - уровень 3, соосно с каналом установлена входная камера с тороидальным коллектором;
4 - уровень 3, отсутствие соосности входной камеры с каналом;
5 - уровень 3, соосно с каналом установлена входная камера без тороидального коллектора;
6 – уровень 3, то же, что и в случае 3.

## Slide 33
Режим 1,5 м/c | 
Результаты измерений на уровне 1 | 
профиль средней осевой скорости | профили интенсивности турбулентности
Результаты измерений на уровне 2 | 
Измерение кинематических характеристик потока с использованием
в качестве трассеров частиц дымогенератора размерами 1мкм(схема № 1)

## Slide 34
Измерение кинематических характеристик потока с использованием
в качестве трассеров частиц от генератора тумана ROSCO 1500 (схема № 1)
Режим 1,5 м/c | 
Результаты измерений на уровне 1 | 
профиль средней осевой скорости | профили интенсивности турбулентности
Результаты измерений на уровне 2 | 

## Slide 35
Измерение кинематических характеристик потока с использованием в качестве трассеров частиц от генератора тумана ROSCO 1500 (схема № 1)
Режим 6 м/c | 
Результаты измерений на уровне 1 | 
профиль средней осевой скорости | профили интенсивности турбулентности
Результаты измерений на уровне 2 | 

## Slide 36
Наложение эпюр скорости потока для двух видов частиц: тумана, генерируемого ROSCO, с диаметром капель порядка 1 мкм, и аэрозоли, созданной генератором аэрозольных частиц
PRO ULF 1037, с диаметром капель порядка 12 мкм (схема № 2)
Режим 6 м/c
Результаты измерений на уровне 1
Результаты измерений на уровне 3
0
1
2
3
4
5
6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Координата измерения, мм
Среднее значение скорости,
м/с
PRO ULF 1037
ROSCO
0
1
2
3
4
5
6
7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Координата измерения, мм
Среднее значение скорости, м/с
ROSCO
PRO ULF 1037

## Slide 37
Измерение осевой и тангенциальной составляющих скорости на уровне 2. В качестве трассеров использовались частицы тумана
Режим 6 м/c. Параметры осевой скорости | 
Параметры тангенциальной составляющей скорости | 
профили средней осевой скорости | профили интенсивности турбулентности

## Slide 38
Режим 6 м/c | 
Результаты измерений на уровне 1 | 
профиль средней осевой скорости | профили интенсивности турбулентности
Результаты измерений на уровне 3 | 
0
1
2
3
4
5
6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Координата измерения, мм
Среднее значение скорости,
м/с
0
1
2
3
4
5
6
7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Координата измерения, мм
Среднее значение скорости,
м/с
0
10
20
30
40
50
60
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Координата измерения, мм
Интенсивность
турбулентности, %
0
2
4
6
8
10
12
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Координата измерения, мм
Интенсивность турбулентности,
%
Parameters of the Скорость дисперсной фазы (стенд по варианту 2)

## Slide 39
Измерение размеров аэрозоля – режим 1
Скорость несущей среды (м/с) | Массовая концентрация дисперсной фазы (г/м3)
6,5 | 6,5

## Slide 40
Измерение размеров аэрозоля– режим 3
Скорость несущей среды (м/с) | Массовая концентрация дисперсной фазы (г/м3)
1,5 | 6,0

## Slide 41
Массовая концентрация аэрозоля – режим 3
Скорость несущей среды (м/с) | Массовая концентрация дисперсной фазы (г/м3)
1,5 | 6,0

## Slide 42
Изменение дисперсности по высоте канала
Скорость V=6.5м/с, массовая концентрация m=9г/м3)

## Slide 43
Velocity of deposition
Оценка скорости осаждения по результатам измерения концентрации